## Slide 1: ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ РАДИОНУКЛИДНОГО СОСТАВА ГАЗА ИЗ СИСТЕМЫ гвд НА КОРАБЛЯХ С яэу
Д.В. Поникаровских, А.В. Олюков, А.В. Пучков
Акционерное общество
«Центр судоремонта «Звездочка»

## Slide 2: Активность теплоносителя обусловлена:
продуктами деления ядерного топлива (изотопы криптона, ксенона, йода, рубидия, цезия, стронция, тритий и др.)
продуктами активации нейтронами ядер теплоносителя и его примесей
продуктами активации нейтронами ядер конструкционных материалов

## Slide 3: Реакции образования радионуклидов, составляющих «наведенную» активность теплоносителя
16O(n, p)16N T1/2 = 7,11 c
17O(n, p)17N T1/2 = 4,10 c
17O(n, α)14C T1/2 = 5730 лет
18O(n, γ)19O T1/2 = 29,40 c
2H(n, γ)3H T1/2 = 12,26 лет
10B(n, 2α)3H T1/2 = 12,26 лет
50Cr(n, γ)51Cr T1/2 = 27,70 сут
54Fe(n, p)54Mn T1/2 = 312,30 сут
55Mn(n, γ)56Mn T1/2 = 2,58 ч
58Fe(n, γ)59Fe T1/2 = 45,10 сут
58Ni(n, p)58Co T1/2 = 70,00 сут
59Co(n, γ)60Co T1/2 = 5,30 года
94Zr(n, γ)95Zr T1/2 = 64,00 сут
186W(n, )187W T1/2 = 23,90 ч
40Ar(n, γ)41Ar T1/2 = 1,83 ч
14N(n, p)14C T1/2 = 5730 лет

## Slide 4
Спектр амплитудного распределения
с пиком полного поглощения с энергией Е=514 кэВ
(радионуклид криптон – 85)

## Slide 5
Газовая камера
Газоразрядный счетчик
Проведение исследований с применением
газоразрядного счетчика Гейгера-Мюллера
Набор алюминиевых фильтров
0,01 мм
0,02 мм
0,1 мм
0,2 мм
0,3 мм
№ п/п | Толщина алюминиевого фильтра, мм | Значение скорости счета пробы, имп./с
1 | 0 | 110,93
2 | 0,01 | 82,60
3 | 0,02 | 70,00
4 | 0,1 | 41,10
5 | 0,2 | 22,28
6 | 0,3 | 12,50

## Slide 6: Построение кривой поглощения и разложения ее на составляющие компоненты
1
2

## Slide 7: Определение слоя половинного ослабления высокоэнергетической составляющей компоненты счетного образца
1
70,00 имп./с
35,00 имп./с
d 1/2
0,105 мм
Слой половинного ослабления d1/2 = 0,105 мм в алюминии соответствует значению максимальной
энергии бета-излучения Е=672 кэВ (радионуклид криптон-85)

## Slide 8
40,930 имп./с
20,465 имп./с
d 1/2
0,01 мм
Определение слоя половинного ослабления низкоэнергетической составляющей компоненты счетного образца
По результатам проведенных измерений и расчетов кроме радионуклида криптон-85
с энергией бета-излучения Е = 672 кэВ выявилось наличие в счетном образце (газовой камере)
низкоэнергетической составляющей компоненты газа с энергией бета-излучения Е  150 кэВ

## Slide 9
Спектр амплитудного распределения
с пиком полного поглощения с энергией Е=514 кэВ
(радионуклид криптон – 85)

## Slide 10: Реакции образования радионуклидов, составляющих «наведенную» активность теплоносителя
16O(n, p)16N T1/2 = 7,11 c
17O(n, p)17N T1/2 = 4,10 c
17O(n, α)14C T1/2 = 5730 лет
18O(n, γ)19O T1/2 = 29,40 c
2H(n, γ)3H T1/2 = 12,26 лет
10B(n, 2α)3H T1/2 = 12,26 лет
50Cr(n, γ)51Cr T1/2 = 27,70 сут
54Fe(n, p)54Mn T1/2 = 312,30 сут
55Mn(n, γ)56Mn T1/2 = 2,58 ч
58Fe(n, γ)59Fe T1/2 = 45,10 сут
58Ni(n, p)58Co T1/2 = 70,00 сут
59Co(n, γ)60Co T1/2 = 5,30 года
94Zr(n, γ)95Zr T1/2 = 64,00 сут
186W(n, )187W T1/2 = 23,90 ч
40Ar(n, γ)41Ar T1/2 = 1,83 ч
14N(n, p)14C T1/2 = 5730 лет

## Slide 11: Экспериментальная работа по определению и построению кривой эффективности
Газоразрядный счетчик
Пластина с нанесенным образцовым радионуклидным раствором
Определение значений эффективности проводилось с применением ОРР на основе следующих радионуклидов:
Углерод – 14
Кобальт – 60
Цезий – 137
Таллий – 204
Стронций – 90 + Иттрий – 90

## Slide 12: Средние значения эффективности для определенных энергий бета-излучений
Радионуклид | Максимальная энергия бета-излучения, кэВ | Эффективность регистрации, %
Углерод-14 | 156,5 | 0,5
Кобальт-60 | 317,9 | 3,8
Цезий-137 | 511,6 | 6,1
Таллий-204 | 763,4 | 7,9
Стронций-90 + Иттрий-90 | ≈1400 | 9,2

## Slide 13: Кривая эффективности газоразрядного счетчика СБТ-10 для малой газовой камеры
Chart: Энергия бета-излучения, кэВ
| 155 | 318 | 512 | 763 | 1400
 | 0.5 | 3.8 | 6.1 | 7.9 | 9.2

## Slide 14
Исходя из анализа возможного содержания радионуклидов в газе из системы ГВД, были выдвинуты предположения, что низкоэнергетической составляющей компонентой газа с энергией бета-излучения Е  150 кэВ может являться бета-излучающий радионуклид углерод-14
(максимальная энергия бета-излучения Е = 156,5 кэВ)
Вывод по результатам проведенных исследований

## Slide 15
Исходя из имеемой практики, накопленного опыта и анализа в области проведения измерений активности отдельных бета-излучающих радионуклидов в пробах различных радиоактивных сред наличие радионуклида углерод-14 обычно свидетельствует о наличии и радионуклида тритий.
Кроме этого!

## Slide 16
Единая специализированная система пробоотбора газа системы
ГВД с поэтапным отделением радионуклидов
Улавливание радиоактивных аэрозолей
Этап 1
Фильтры на основе
ткани Петрянова
Улавливание радионуклидов углерод-14, тритий
Этап 2
Системы на основе использования сорбирующих материалов
Формирование счетного образца для определения радиоактивных благородных газов
Этап 3
Определение суммарной активности, радионуклидного состава
и активности отдельных радионуклидов в газе системы ГВД
Пропускание пробы
через газовую камеру

## Slide 17: Создание вышеописанной специализированной системы должно в обязательном порядке сопровождаться:
разработкой методики пробоотбора (и, при необходимости, ее аттестации) с применением данной системы;
определением необходимых СИ утвержденного типа, позволяющих проводить измерения объема прокачанного газа и активности радионуклидов на каждом этапе пробоотбора;
разработкой и аттестацией методик измерений объема прокачанного газа и активности радионуклидов.

## Slide 18: Проблема обращения с ГРО
Если допустить факт наличия радионуклида углерод-14 в газе, то по приблизительным расчетам его активность может составить в некоторых случаях до 1,0Е+07 Бк/м3 (при нормальных условиях)
В таком случае газовая среда системы ГВД будет отнесена
к газообразным радиоактивным отходам
(отношение объемной активности углерода-14, определенной экспериментальным путем, к его предельному значению
объемной активности превышает значение 1)

## Slide 19: При этом:
Метод выдержки при обращении с ГРО, активность которых составляет радионуклид углерод-14, является неэффективным по причине большого периода полураспада указанного радионуклида (T1/2 = 5730 лет)
Метод фильтрования с целью улавливания радионуклидов является эффективным и обоснованным только для их аэрозольных форм
Возникает необходимость проведения научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ (НИОКР), направленных на разработку
(определение технической возможности разработки) технологии обращения
с ГРО, активность которых составляет радионуклид углерод-14
Кроме этого, при подтверждении наличия радионуклида углерод-14 в
вышеуказанных количествах в газе, необходима доработка существующих
технических обоснований безопасности эксплуатации кораблей с ЯЭУ,
компоновка которых предусматривает наличие системы ГВД

## Slide 20: Спасибо за внимание!