## Slide 1: Перспективная аппаратура контроля нейтронно-физических параметров как отраслевое предложение для ядерных установок всех типов
АО «Красная Звезда»
Генеральный директор
АО «Красная Звезда»
Глазюк Я.В.

## Slide 2: Функционал и основные требования к АКНФП
Основные функции:
контроль значений мощности и скорости её изменения, периода и реактивности реактора по значению плотности потока нейтронов;
формирование сигналов управления и защиты при превышении заданных уставок контролируемыми параметрами в цифровом и дискретном виде;
представление информации на блочном щите управления;
формирование пропорциональных значениям мощности, скорости и реактивности аналоговых сигналов;
архивирование значений контролируемых и установленных параметров;
обмен информацией с другими системами.
Функционирование перспективной АКНФП в режимах работы РУ:
ручное (дистанционное) управление мощностью РУ;
автоматический пуск, маневрирование и стабилизация мощности;
проведение регламентных экспериментов (калибровка РО СУЗ, определение коэффициентов реактивности и др.);
загрузка и выгрузка ТВС.

## Slide 3
Канал контроля нейтронного потока - функционирование
Индивидуальный расчет для каждого детектора
Может быть объединено для группы детекторов
Регистрация НП детектором нейтронов
Первичная обработка сигналов
Вычисление расчетных параметров по показаниям детектора
Сравнение расчетных параметров с уставками
Отображение расчетных параметров
Передача информации о значениях расчетных параметров и превышении уставок (цифровой вид)
Передача информации о превышении уставок (дискретные сигналы)
Сигнализация о превышении уставок

## Slide 4
Разработчики и изготовители, предлагающие комплексный подход при создании АКНП (АКНФП)
Госкорпорация «Росатом»
СНИИП
Красная
Звезда
НИКИЭТ
СНИИП-СИСТЕМАТОМ
РАСУ
СКУ-АТОМ
ИПИТ
Атомприбор
МИФИ
НИЦ «КИ»
Концерн «НПО «Аврора»
Общие концептуальные и схемо-технические решения
Общие концептуальные и схемо-технические решения

## Slide 5: Аппаратура контроля СКУ-Атом, СНИИП-СИСТЕМАТОМ, НИЦ «КИ» Канал контроля НП – несколько детекторов для перекрытия требуемого диапазона
5
СНИИП-СИСТЕМАТОМ
СКУ-АТОМ
НИЦ «КИ»
Детектор
Обработка
Детектор
Обработка
Детектор
Обработка
Обработка
Индикация
Канал контроля НП
Канал контроля НП
Канал контроля НП

## Slide 6: Аппаратура контроля Красная Звезда, МИФИ Канал контроля НП – один детектор для диапазона до 10-ти порядков
6
Красная
Звезда
ИПИТ
МИФИ
Детектор
Обработка
Обработка
Индикация
Канал контроля НП
Канал контроля НП
Канал контроля НП

## Slide 7: Концепция создания АКНФП в АО «Красная Звезда» (НПЦ «ЭЛЕГИЯ»)
  Унификация конструктивных элементов
  Высокая референтность
  Уникальные эксплуатационные характеристики
АКНФП
Транспортабельные РУ
ВВЭР
Транспортные РУ
БРЕСТ
БН
ИЯУ
*«ПАРУС» - Программно-Аппаратный Ряд Управляющих Систем
Платформа датчиков потока нейтронов
Конструирование аппаратуры на базе платформы «ПАРУС»
Высокая степень унификации и возможность модернизации
Использование отработанных технических решений и алгоритмов
Высокая референтность
Адаптивность алгоритмов
Внесение в реестр СИ РФ
Платформа программно-технических средств

## Slide 8: Блочно-модульная архитектура
Канал 1
Канал 2
Канал 3
ИЧ
УСБТ
Сменные модули Блоков обработки сигналов
Блоки обработки сигналов
Стойка контейнер
Возможны варианты исполнения стойки (открытые, закрытые, наличие отрытых стенок, двери и пр.)
Зона входных и выходных разъемов для коммутации с линиями связи ПИК и иных технологических датчиков
8

## Slide 9: Вариативность детекторов ионизирующих излучений и технологии радиаторного покрытия
Возможные функциональные покрытия (радиаторы)
U3O8 , обогащение по 235U до 96%
ThO2, содержание 232Th 100%
10B
6Li
3He
Иные радиаторы под конкретную задачу
Чувствительный элемент детектора
Ионизационные камеры с коаксиальной или плоско-параллельной электродной системой
Вакуумные ионизационные камеры
Комбинированные ионизационные камеры (камера деления + токовая)
Гамма-камеры
Счётчики нейтронов
Тип детектора
Подвеска ионизационной камеры (изделие ПИК)
Подвеска счётчика нейтронов (изделие ПСН)
Чувствительный элемент с линией связи*
Особенности детекторов
Габаритные размеры диаметром от 10 мм
Работоспособность ПИК в условиях высоких температур – до 600°С
Работоспособность ПИК в условиях интенсивных гамма-полей мощностью до 104 Гр/ч**
Линия связи выполнена радиочастотными кабелями типа РК, 2РК, 3РК
ПИК с комбинированной ионизационной камерой работает в диапазоне от 11 до 16 десятичных порядков мощности
* - в случае отсутствия биологической защиты от «прострельного» излучения
Номенклатура ИК собственной разработки – более 40 типов
Номенклатура ПИК собственной разработки – более 60 типов
**- при работе совместно с аппаратурой на базе платформы ПАРУС

## Slide 10: Модернизированная платформа ПАРУС – цифровая обработка сигналов Повышение доли отечественных комплектующих
Использование зарубежных модулей или отечественных модулей на базе импортных комплектующих
Использование модулей на базе отечественных комплектующих
Повышение доли цифровой обработки
Аналоговая предобработка и последующая цифровая обработка
Минимизация или полный отказ от аналоговой настройки модулей
Минимизация влияния температурных и временных дрейфов компонентов

## Slide 11: Особенности разработки и функциональные отличия, как преимущества
Повышенная достоверность контроля НП
Особенности алгоритмов обработки сигналов и управления
Наличие флуктуационного режима
Эргономичность
Физически ясный вид управляемых процессов и адекватная реакция эшелонированной структуры управления и защиты на ошибки операторов приводят к резкому сокращению количества неплановых остановок при внедрении на РУ
Высокий уровень автоматизации минимизирует влияние человеческого фактора («управление по кнопке»)
Компактность и удобство транспортирования, простота монтажа и подключения.
Повышение надежности системы за счёт «встроенного» реактиметра
Адаптивные алгоритмы управления физической мощностью РУ позволяют избежать «перерегулирования» и добиться оптимального по быстродействию управления мощностью
Возможность дистанционного изменения напряжения питания ИК и уровня дискриминации для проведения бездемонтажных проверок аппаратуры
Широкодиапазонный контроль нейтронного потока в диапазоне около 10-ти порядков с помощью одной ИКД
Исключает «мертвые зоны», особенно при контроле НП останавливающейся РУ
Отсутствует физическое разделение на поддиапазоны
Высокая линейность контроля в диапазоне до 16 порядков
Регистрация нейтронов в условиях фотонного излучения в месте размещения ИК мощностью до 3х105 Р/ч
Регистрация нейтронов в условиях высоких температур до 600 оС
11

## Slide 12: Особенности разработки и функциональные отличия, как преимущества
10-5
10-4
10-3
10-2
10-1
1
10
102
103
104
105
106
107
108
109
1010
1011
Импульс
Квазиимпульс
Статика
Мощность, Вт
Пример диапазонов работы аппаратуры контроля нейтронного потока реактора БИГР (ВНИИЭФ, г. Саров)
( 1 ) СНМ 11
( 2 ) КНК-15
( 3 ) КНК-15
( 4 ) КНК-15
( 5 ) КНК-57
( 6 ) КНК-15В
6 подвесок ИК и СН
+
6 аппаратурных блоков
БЫЛО
( 1 ) КН-010 + КН-023
2 подвески ИК
+
2 аппаратурных блока
СТАЛО
( 2 ) КН-023 + КВ-020У

## Slide 13: Пример структуры АКНФП
РУ
ПИК
ЛИО ПИК
1 комплект АКНФП
Канал контроля 1
Канал контроля 2
Канал контроля 3
Инициирующая часть
комплекта 1
2 комплект АКНФП
Канал контроля 1
Канал контроля 2
Канал контроля 3
Инициирующая часть
комплекта 2
ЛИО ПИК
Управляющая система безопасности по технологическим параметрам
Аппаратура управления исполнительными механизмами
Датчики технологических процессов
Готовые к монтажу ЕДИНЫЕ модули для АСУ РУ

## Slide 14
Объекты применения перспективной АКНФП
Реакторы на тепловых и быстрых нейтронах (исследовательские и энергетические)
Транспортные реакторы
Транспортабельные реакторы
Нейтронные мониторы классических термоядерных установок и термоядерных установок с реакторными технологиями

## Slide 15
СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!
АО «Красная Звезда»