## Slide 1
Реализация итерационных алгоритмов восстановления спектров в амплитудном методе
М.Ю. Мишин, Р.Ф. Ибрагимов
Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ – Москва, Россия
Докладчик: студент каф. 24 НИЯУ МИФИ Мишин М.Ю.
Москва 2022
Научно-техническая конференция
«Ядерное приборостроение: история, современность, перспективы»

## Slide 2: Актуальность, цели и задачи работы
Восстановление нейтронных спектров является актуальной задачей в различных областях прикладной науки и техники. Нейтронное излучение является распространенным инструментом анализа ядерно-физических свойств вещества.
Знание как можно более точной информации о спектре нейтронов в точке расположения исследуемого объекта или на выходе из источника излучения позволяет повысить точность методов анализа, т.к. сечения процессов взаимодействия нейтронов с ядрами вещества исследуемого объекта могут сильно зависеть от энергии нейтронов.
Цель – реализация алгоритмов восстановления спектров GRAVEL, PRIP, SLSM и оценка эффективности их работы.

## Slide 3: Постановка задачи восстановления
где:
– значение энергии регистрируемой частицы
– пространственные координаты
Ω – угловая координата
– энергетическое распределение частиц
N – аппаратурный отклик
R – функция отклика детектора
Стационарное излучение полностью описывается интегральным уравнением:

## Slide 4: Постановка задачи восстановления
где:
– значение энергии регистрируемой частицы;
– значение регистрируемого импульса;
энергетическое распределение частиц;
N – аппаратурный отклик;
R – функция отклика детектора.
Энергетическое распределение частиц может быть получено путем решения уравнения Фредгольма первого рода:
Данные, получаемые в результате моделирования или измерений, позволяют пользоваться лишь некоторыми дискретными приближениями:
где:
– матрица значений функции откликов;
– вектор-столбец значений энергий нейтронов;
– вектор-столбец значений энергий отклика.

## Slide 5: GRAVEL
Классический итеративный алгоритм
Высокая точность восстановления, ёмкие вычисления
Результаты восстановления с помощью алгоритма GRAVEL на примере источника AmBe
Итеративное приближение результата восстановления описывается выражением:
CHEN YongHao, CHEN XiMeng, LEI JiaRong, AN Li, ZHANG XiaoDong, SHAO JianXiong, ZHENG Pu & WANG XinHua. Unfolding the fast neutron spectra of a BC501A liquid scintillation detector using GRAVEL method, 2014

## Slide 6: GRAVEL
Выражение для каждой итерации работы алгоритма записывается следующим образом:
Здесь: – j-й элемент вектора решения на k+1-ой итерации, – j-й элемент вектора решения на k-ой итерации, – элемент матрицы отклика с индексами i, j;
– элемент вектора аппаратурного отклика;
– элемент весовой матрицы.
ρi - относительное стандартное отклонение;
– произвольно задаваемая точность нахождения решения.

## Slide 7: PRIP
Классический итерационный алгоритм
Точность восстановления ниже, чем алгоритма GRAVEL, однако скорость значительно выше
Результаты восстановления спектра нейтронов, полученного с помощью реакции D-T нейтронной трубки.
Принцип работы основан на уменьшении значения функции:
Guan-ying Wang, Ran Han, Jin-liang Liu, Xiao-ping Ouyang, Jin-cheng He, Jun-yao Yan. Comparison and research on the GRAVEL and PRIP algorithms of neutron energy spectrum unfolding, 2017.;

## Slide 8: PRIP
- функция потенциала
– итерационный параметр, подбираемый для каждого восстанавливаемого спектра;
– приращение решения LCP;
- величина шага решения, задаваемая для каждой отдельной итерации;
- числовой множитель

## Slide 9: SLSM
Модификация стандартного метода наименьших квадратов
Точность выше, чем алгоритма МНК
Результаты восстановления спектра двух моноэнергетических линий нейтронов 4 и 6 МэВ. LS – МНК, SLS –Последовательный МНК
При составлении задачи оптимизации вводится весовой коэффициент :
Yunlin Xu, Marek Flaska, Sara Pozzi, Vladimir Protopopescu, Thomas Downar. A SEQUENTIAL LEAST-SQUARES ALGORITHM FOR NEUTRON SPECTRUM UNFOLDING FROM PULSE-HEIGHT DISTRIBUTIONS MEASURED WITH LIQUID SCINTILLATORS, 2007.

## Slide 10: SLSM
Отличием SLSM от стандартного МНК является использование сингулярного разложения матрицы отклика (SVD) для решения системы уравнений с последующим введением весового коэффициента при составлении задачи оптимизации для каждой энергетической группы нейтронов.
- множество всех энергетических групп
- активное множество
- неактивное множество
- приращение решения на k-ой итерации
– числовой множитель, критерий отбора элементов вектора-решения из активного множества в неактивное
- критерий отбора элементов вектора-решения из активного множества в неактивное
при условии

## Slide 11: Описание тестовых данных
Матрица откликов, а также тестовый отклик, который подвергался процедуре восстановления, получены полностью расчётным путем в программном пакете Geant4.
Отклик имеет 5000 каналов с шагом 4 кэВ в диапазоне 0,001 – 20,000 МэВ.
Отклики в матрице получены на моноэнергетические потоки нейтронов, энергия нейтронов лежала в диапазоне 0,1 – 15,0 МэВ с шагом 0,1 МэВ для каждого следующего отклика. Соответственно размер матрицы откликов – 5000×150 значений.
В качестве тестовых спектров рассмотрены:
спектры D-T генератора нейтронов (классический с энергией 14.1 МэВ, а также гипотетический в форме ступеньки в области энергий 14.5 МэВ);
спектр нейтронов деления (252Cf);
спектры источников на основе реакции (𝛼, 𝑛): PuBe и AmBe.

## Slide 12: Результаты восстановления спектров
Результаты восстановления тестового спектра нейтронов на примере изотопных источников (252Cf, AmBe)
Число итераций: 100
Время работы:
PRIP = 0.62 с, SLS = 0.12 с, GRAVEL = 44 с

## Slide 13: Результаты восстановления спектров
Результаты восстановления тестовых спектров нейтронов на примере D-T генератора нейтронов
Число итераций: 100
Время работы:
PRIP = 0.51 с, SLS = 0.1 с, GRAVEL = 44 с

## Slide 14: Результаты восстановления откликов
Результаты восстановления отклика на примере D-T генератора нейтронов
– восстановленный спектр
– матрица откликов
– отклик детектора

## Slide 15: Оценка результатов восстановления спектра
Полученные характеристики восстановления для тестовых спектров
№, п/п | Тестовый спектр | Наблюдаемое значение , ед. | Наибольшее отклонение восстановленного спектра от эталонного, % | Сумма отклонений в каждой энергетической группе, отн. ед.
1 | D-T 14.1 МэВ 0.1 | 0.1120 | 1.133 | 0.097
2 | D-T 14.1 МэВ 0.2 | 0.1361 | 1.000 | 0.016
3 | D-T 14.5 МэВ step | 0.0525 | 1.000 | 0.097
4 | AmBe | 0.0268 | 1.854 | 0.046
5 | Cf252 | 0.0606 | 0.899 | 0.055
6 | AmBe + 14.1 МэВ | 0.0302 | 5.199 | 0.047
7 | PuBe | 0.0144 | 0.727 | 0.034
№, п/п | Тестовый спектр |  | Наибольшее отклонение восстановленного спектра от эталонного, % | Сумма отклонений в каждой энергетической группе, отн. ед.
1 | D-T 14.1 МэВ 0.1 | 0.1120 | 1.133 | 0.097
2 | D-T 14.1 МэВ 0.2 | 0.1361 | 1.000 | 0.016
3 | D-T 14.5 МэВ step | 0.0525 | 1.000 | 0.097
4 | AmBe | 0.0268 | 1.854 | 0.046
5 | Cf252 | 0.0606 | 0.899 | 0.055
6 | AmBe + 14.1 МэВ | 0.0302 | 5.199 | 0.047
7 | PuBe | 0.0144 | 0.727 | 0.034

## Slide 16: Оценка скорости сходимости решения
График зависимости модуля разности решений на k и k+1 итерации в зависимости от номера итерации k (для алгоритма PRIP).

## Slide 17: Анализ полученных результатов, планы по дальнейшей работе
Полученные результаты демонстрируют низкую точность восстановления, однако при выборе отдельных диапазонов групп энергий откликов и нейтронов в матрице, в теории, можно добиться сравнительно высокого качества восстановления на конкретных энергетических промежутках. Точность восстановления также сильно зависит от подбора начального вектора решений, что осложняет оценку точности работы.
Стоит отметить, что алгоритмы PRIP и GRAVEL не предполагают возможность осуществления параллельных вычислений без значительной доработки алгоритмов. Дальнейшая работа над алгоритмами предполагает введение возможности использования параллельных вычислений, что может позволить добиться многократного увеличения скорости работы.

## Slide 18
Спасибо за внимание
Контакты:
Мишин Матвей Юрьевич
Telegram: @matvey_mishin