## Slide 1: Актуальные разработки в области измерений ионизирующего излучения
www.ritverc.ru
Ядерное приборостроение. Актуальные вопросы разработки, производства, эксплуатации. Метрология ионизирующих излучений.
Докладчик:
инженер спектрометрист АО «Ритверц» Бурьяненко Иван Владимирович
Сочи, 2019
Авторы:
А.Б. Рогозев, Б.И. Рогозев, И.В. Бурьяненко, Ю.А. Тычинкин, А.Е. Козлов, А.В. Коптев, В.В. Лобанов, Е.В. Салейко

## Slide 2: План доклада
www.ritverc.ru
Разработка совместно с ВНИИМ Менделеева: вторичные эталоны единицы активности
Установка для испытания на утечку закрытых радионуклидных источников с криптоном-85
Школьные источники

## Slide 3: Вторичные эталоны единицы активности
www.ritverc.ru
Номинальная активность радионуклидов
≈ 50 кБк, 88Y ≈ 100 кБк
Неопределённость измерения активности радионуклидов:
1,5 % (для 241Am и 228Th – 2,0 %)
Фото из доклада
«Создание комплекта вторичных эталонов единицы активности радионуклидов на основе образцовых спектрометрических источников типа ОСГИ»
Жуков Г.В., Алексеев И.В., Аршанский С.М., и др.

## Slide 4: Установка для испытания на утечку закрытых радионуклидных источников с криптоном-85
www.ritverc.ru
УИнУР-01

## Slide 5: Установка для испытания на утечку закрытых радионуклидных источников с криптоном-85
www.ritverc.ru
Основные технические характеристики установки
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 383х470х250.
Масса установки, кг: 12
Объём испытательной камеры, мл: Vк=56,4
Свободный объём газовой системы, мл: 13. На время испытаний, с учетом вкладышей и отключенного манометра – 5 мл.
Максимально регистрируемое разряжение, МПа: -0,1
Максимальное рабочее давление, МПа: 1
Толщина свинцовой защиты камеры, мм: 20
Срок службы: не менее 10 лет.

## Slide 6: Школьные источники
www.ritverc.ru
α излучение – окно из титановой фольги 2мкм
β излучение – окно из титановой фольги 10 мкм
γ излучение – окно из нержавеющей стали 500 мкм

## Slide 7: Школьные источники
www.ritverc.ru
Сайты: flinnsci.com и ibilabs.com
Канада
США

## Slide 8: Школьные источники
www.ritverc.ru
Данные с сайта: urban3p.ru,
статья «Учебный набор «Плутон»»,
автор Лакмусова Бумажка [alex177ru]

## Slide 9: Школьные источники
www.ritverc.ru

## Slide 10: Школьные источники
www.ritverc.ru

## Slide 11: Школьные источники
www.ritverc.ru

## Slide 12: Школьные источники
www.ritverc.ru

## Slide 13: Школьные источники
www.ritverc.ru

## Slide 14: Школьные источники
www.ritverc.ru

## Slide 15: Школьные источники
www.ritverc.ru
Высшая школа
Приборостроители
Производители источников

## Slide 16: Спасибо за внимание!
JSC RITVERC
Kurchatova str., 10, block K, room 2
194223 St. Petersburg, Russia.
Tel/Fax: +7-812-297-4463 / +7-812-297-5887
info@ritverc.com
АО РИТВЕРЦ
Россия, Санкт-Петербург, улица Курчатова 10К, комната 2.
Тел/Факс: +7-812-297-4463 / +7-812-297-5887
Санкт-Петербург
2019